ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего     профессионального образования

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО»

Биологический факультет

Кафедра физиологии и биохимии человека и животных

Радиофизический факультет

Кафедра акустики

Л.В. Ошевенский  Л.М. Кустов

Е.П. Лобкаева Т.И. Елисеева

Под редакцией проф.  В.Н. Крылова

КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИЯ

(компьютерная программа и схема устройства)

Методическое пособие

Курс:

Физиология человека и животных

Раздел:

Физиология сердечно-соудистой и вегетативной нервной систем

Нижний Новгород

2005

В пособии представлена компьютерная программа и схема устройства для регистрации кардиоинтервалов, ритмопульсограммы и расчета показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы и вегетативного статуса организма.

Пособие предназначено для студентов старших курсов и аспирантов биологических и медицинских специальностей при изучении гомеостаза организма человека и животных.

Авторский коллектив с благодарностью примет все критические замечания и конструктивные предложения, которые будут использованы  с целью улучшения учебно-методической работы.

Печатные, оригинальные работы, используемые при оформлении пособия печатаются с разрешения авторов.

Адреса для связи: E – mail    kfg@bio.unn.ru

olv@bio.unn.ru

тел.    (8312) 652303

656123

Рецензент: док. биол. наук, профессор Д.Б. Гелашвили

Оценка текущего состояния организма может заключаться в определении степени его адаптации к условиям окружающей среды. Адаптационно-приспособительная деятельность целостного организма — это непрерывно следующие друг за другом переходные процессы, требующие определенного напряжения регуляторных механизмов. Одновременно в организме осуществляется и поддержание равновесия (гомеостаза) как между различными функциональными системами, так  и внутри них. Этот процесс связан с обеспечением постоянной синхронизации колебаний в различных звеньях системы управления и  требует затрат энергии и информации. Определенная степень напряжения необходима для поддержания состояния средней, нормальной жизнедеятельности как в условиях относительного покоя, так и при обычной деятельности. При предъявлении организму более значительных требований, особенно в случаях субэкстремальных и экстремальных воздействий, вступает в действие механизм, обеспечивающий общую неспецифическую реакцию организма — общий адаптационный синдром с включением соответствующих звеньев регуляции.

Одним из таких  звеньев является вегетативная нервная система. Она обеспечивает тесную взаимосвязь всех органов и тканей организма. По цепи эфферентных нервов  к органам распространяются сигналы к осуществлению  изменения их состояния, а по системе афферентных нервов осуществляется контроль этого состояния. Сердце, сосудистая система, кровь, лимфатическая, эндокринная системы замыкают цепи управления и образуют с центральной нервной системой комплекс обратных связей. Такое мультипараметрическое взаимодействие систем распространяется на все показатели внутренней среды организма, обеспечивая  его динамическое постоянство (гомеостаз).

В настоящее время одним наиболее информативных методов изучения функционального состояния организма является метод вариационной пульсометрии - анализа сердечного ритма. Сердце, как компонент мультипараметрического взаимодействия, реагирует на любые изменения гомеостаза, а его физиологические показатели могут объективно отражать состояние организма.

Методика анализа сердечного ритма заключаются в том, чтобы на основании изучения активности синусового узла по последовательности кардиоинтервалов, по вариациям их длительности сделать заключение   о  состоянии    системы управления сердечным ритмом, как в целом,  так и  по  отдельным ее уровням. При этом синусовый узел рассматривается не только в аспекте автоматизма сердечной деятельности, но и как индикатор деятельности всего организма. Общий подход к оценке сердечного ритма заключается в следующем:

·	во-первых, более высокие уровни управления рассматриваются как ингибиторы активностей более низких уровней,

·	во-вторых, период колебаний сердечного ритма связан с уровнем управления: чем выше период колебания, тем выше уровень управления. При оптимальном регулировании управление происходит с минимальным участием высших уровней, при неоптимальном регулировании необходима активация все более высоких уровней управления (централизация управления).

Целью данной методической работы является создание доступных в учебном процессе лабораторных методов регистрации и анализа  функциональных состояний организма человека и животных с использованием ЭВМ.

Для решения поставленной задачи создана компьютерная программа (PULS), позволяющая  регистрировать временные интервалы между волнами пульсограммы или  между комплексами зубцов QRS электрокардиограммы. Результаты измерения временных интервалов сохраняются в файле данных.

Программа автоматически проводит анализ полученных значений параметров сердечного ритма и представляет результаты анализа виде общепринятой гистограммы с выводом на экран монитора результатов состояния вегетативной нервной системы по Р.М. Баевскому.

Программа работает с периферийным устройством, подключенным к порту LPT1. Устройство состоит из таймера, генерирующего импульсы длительностью 1мсек с частотой 1000Гц, и формирователя, нормализующего исследуемый входной сигнал с датчика до стандартного логического уровня длительностью 50мсек (Рис.4). При этом датчиком сигнала служат промышленный электрокардиограф или оптический датчик пульса. Однако, для выполнения учебных задач наиболее простым и доступным является комплект устройства  “Монитор сердечного ритма РС-3” (производитель “SIGMA SPORT” Германия). Точность измерения временных интервалов составляет не менее 5%. Монитор состоит из нагрудного ремня – передатчика, и наручного дисплея на эластичном ремешке (Рис.1)

1                                                   2

Рис.1. Монитор сердечного ритма РС-3. 1 – дисплей; 2 -  нагрудный ремень-передатчик.

Нагрудный передатчик располагается непосредственно под грудными мышцами. Логотип должен находиться точно по центру (Рис. 2).

Рис.2. Расположение передатчика на теле испытуемого.

При работе передатчик  в такт с каждым кардиоциклом генерирует радиоимпульс длительностью 10 мс с частотой заполнения 5 кГц. И амплитудой до 100 мВ. Радиоимпульс регистрируется приемником-дисплеем  (Рис.1). На экране дисплея наблюдается мерцание курсора и регистрируется частота пульса в уд/мин. Сигнал пульса регистрируется на расстоянии до 1 метра от тела испытуемого.

Для ввода данных о состоянии пульса в ЭВМ разработан и изготовлен приемник сигнала кардиодатчика (Рис.3), выполненный в виде рамочной антенны, соединенной с резонансным усилителем. Усиленный сигнал поступает на устройство ввода сигналов в ЭВМ через LPT-порт (Рис.3).

Рис.3.  Схема приемника сигнала кардиодатчика. 1 - рамочная антенна; 2 - резонансный усилитель; 3 - устройство ввода данных в ЭВМ через порт LPT .

Рамочная антенна 1 (Рис.3) выполнена в виде резонансного контура диаметром 400 мм и настроена на частоту 5 кГц. При работе антенна располагается вблизи испытуемого. Резонансный усилитель 2 имеет следующие характеристики: коэффициент усиления 1000, частота настройки 5 кГц. автономное питание 3В. Устройство ввода 3 обеспечивает согласование аналогового сигнала датчика с цифровым входом PC и формирование интервалов времени. Устройство работает в составе компьютерной программы “PULS”для компьютеров, работающих под управлением операционных систем MS-DOS и Windows (в режиме эмуляции MS-DOS) (Приложение). Выполнение и установка программы на ЭВМ осуществляется по следующему алгоритму:

1.	Cоздайте на диске С: каталог PULS

2.	Создайте в каталоге PULS рабочий подкаталог

3.	Cкопируйте в него файлы 	An_puls.exe

Zap_puls.exe

Egavga.bdi

4.	Начните работу (файлы *.dat создаются и нумеруются автоматически)

Примечание:

Файл An_puls.exe  - программа анализа

Файл Zap_puls.exe - программа записи

Файл Egavga.bdi – драйвер видеоинтерфейса

Рис.4 Схема устройства для ввода сигналов электрокардиограммы или пульсограммы в ЭВМ при вариационной пульсометрии. 1 - формирователь входных сигналов; 2 – таймер.

(1)

(2)

Рис.5 Показатели вариабельности сердечного ритма спортсмена шашиста во время проведения турнира игр; (1) – начало игры; (2) - завершение игры (проигрыш).

Практическое применение программы и разработанного устройства позволяет наблюдать и анализировать естественные  функциональные эффекты организма. Так, умственное, и эмоциональное напряжение приводит к изменению функционирования симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. (Рис.5), что

позволяет определить реактивность организма – эффект реакции организма на внешний и внутренний раздражитель.

Ортостатическая проба

При переходе человека из горизонтального положения в вертикальное уменьшается поступление крови к правым отделам сердца; при этом центральный объём крови снижается приблизительно на 20%, минутный объём - на 1-2.7 л/мин. Как следствие, снижается артериальное давление, что является мощным раздражителем для механорецепторов различных барорефлекторных зон. Первым из всех механизмов поддержания АД реагирует механизм барорефлекторной регуляции. При этом в течение первых 15 сердечных сокращений происходит увеличение ЧСС, обусловленное понижения тонуса n.vaqus, а около 30-го удара вагусный тонус восстанавливается и становится максимальным (регистрируется относительная брадикардия). Спустя 1-2 минуты после перехода в ортостатическое положение происходит выброс катехоламинов и повышается тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, что обуславливает учащение ЧСС и увеличение периферического сопротивления. Указанный эффект регистрируется программой в виде изменений ИН индекса напряжения регуляторных систем. Величина реактивности ”К” определяется как отношение ИН2 – положение стоя к ИН1 – положение лежа (К = ИН2/ИН1), и показывает к какому типу реактивности относится система данного организма. Выделяют  нормальную вегетативную реактивность (нормотонический тип вегетативной реактивности) при 1<К<3, гиперреативность (гиперсимпатикотонический тип вегетативной реактивности) при К>3, гипореактивность (асимпатикотонический тип вегетативной реактивности) при К< 1.

(1)

(2)

Рис.6. Показатели вариабельности сердечного ритма человека при нормальной реактивности (нормотонический тип вегетативной реактивности): (1) – лежа; (2) –стоя.

(1)

(2)

Рис.7 Показатели вариабельности сердечного ритма человека при гипореактивности (асимпатикотонический тип вегетативной реактивности): (1) –лежа; (2) – стоя.

Результаты, представленные на рис.6, демонстрируют нормальную реактивность организма испытуемого, K=1.1. При этом наблюдается сбалансированность симпатического влияния нервной системы парасимпатическому влиянию.

Результаты, представленные на рис 7, демонстрируют  недостаточное подключение симпатического отдела вегетативной нервной системы, К=0,9. При этом переносимость теста хорошая, но возможен обморок вследствие проявления ортостатической гипотензии, связанный с уменьшением мозгового кровотока до критической величины в результате недостаточной активности симпатического отдела автономной нервной системы.

Данная работа (программа, устройство) могут выступать в качестве диагностической медицинской системы для  использования  в клинике при анализе состояния человека. Помимо этого данная методическая работа  является учебным демонстрационным методическим пособием, которая позволяет изучать ебным позволяет РАТУРАвалификации.м повторения в учебной лаборатории кционированиимых в клинике

естественные функции организма человека и животных.

Устройство выполнено с учетом возможности его повторения в учебной и технической лаборатории специалистами средней квалификации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Б а е в с к и й Р.М., Б е р с е н е в а А.П.  "Оценка адаптационных возможностей организма и риска    развития заболеваний"

Москва 1997 год

Б а е в с к и й Р.М., И в а н о в Г.Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения"" 
Москва 2000 год

И в а н о в Г.Г "Электрокардиография высокого разрешения"
Москва 1999 год

М и х а и л о в В.М."Вариабельность ритма сердца."

Иваново.2000 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

П р и л о ж е н и е